Содержание

1. Перспективные показатели развития сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан для разработки программы	6

1.1. Комплексная оценка территории	6

1.2. Климат	7

1.3. Прогноз численности населения	10

1.4. Прогноз развития сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан	11

1.5. Прогноз развития застройки сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан	12

2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	14

2.1. Водоснабжение и водоотведение	14

2.2. Теплоснабжение	16

2.3. Электроснабжение	16

2.4. Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)	17

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	18

3.1. Водоснабжение	19

4.1. Перспективная схема водоснабжения	21

4.2. Программа развития теплоснабжения	23

4.3. Программа развития электроснабжения	24

5. Комплексное развитие системы  газоснабжения	25

6. Инвестиционные проекты в утилизации (захоронении) ТБО	28

7. Перспективная схема обращения с ТБО. Комплексное развитие объектов, используемых для размещения твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования	29

8. Разработка предложений по инвестиционной программе поселения	31

8.1. Общий прогноз развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры.	31

8.2.	Прогноз развития коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в поселении	31

9. Организация реализации проектов	32

## 1. Перспективные показатели развития сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан для разработки программы

## 1.1. Комплексная оценка территории

Рисунок 1- Янаульский район

Администрация сельского поселения Асавдыбашский сельсовет граничит с Истякским, Сандугачевским, Максимовским, Ямадинским, Староваряшским, Орловским, Иткинеевским сельскими поселениями.

В состав сельского поселения входят 4 населенных пунктов:

- с. Асавдыбаш;

- д. Новый Алдар;

- с. Сибады;

- с. Юссуково.

Территория сельсовета расположена в пределах Прибельской полого-волнистой и холмисто-увалистой равнины. Главные реки района – Буй и Пизь. В районе находится крупное водохранилище - Кармановское (35.5 км2), играющее важную роль в экологии орнитофауны. Абсолютные высоты составляют около 100 м.

Район расположен на северо-западе Башкортостана и граничит на западе с Удмуртией и Пермским краем на севере. Район находится на Прибельской увалисто-волнистой равнине. Климат тёплый, незначительно засушливый. Главные реки – Буй и Пизь. По территории района протекает река Буй, на которой находится Кармановская ГРЭС. Преобладают серые лесные и подзолистые почвы. Леса из темнохвойных, светлохвойных и широколиственных пород занимают 23,3 % территории района.

## 1.2. Климат

Континентальный с холодной продолжительной зимой и относительно жарким летом.

По природным условиям территория района относится к северной лесостепи и агропочвенному району – Буйско-Таныпскоемелкоувалистое междуречье.

Район относится к I агроклиматическому району, который характеризуется следующими показателями:

- сумма температур за период с температурой 10 градусов С и выше – 1950…2200;

- продолжительность периода с температурой 10 градусов С и выше (дни) – 125…135;

- продолжительность безморозного периода (дни) – 100…125;

- сумма осадков за теплый период (мм) – 300…400;

- ГТК Селянинова – 1,05…1,10;

- средняя высота снежного покрова за зиму (мм) – 45…60.

Таблица 1. Климатические параметры теплого периода года 1. Барометрическое давление 1004,5 2. Температура воздуха, обеспеченностью: 0,99 27,8 0,98 54,6 0,96 24,9 0,95 51,0 3. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца(С 23,1 4. Абсолютная максимальная температура воздуха(С 38 5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С 12,5 6. Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца % 70 7. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца 56 8. Количество осадков за апрель-октябрь, мм 338 9. Суточный максимум осадков, мм 65 10. Средняя продолжительность охладительного периода, дни 34 11. Средняя температура охладительного периода, (С 18,6 12. Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с 0,0 13. Преобладающее направление ветра за июнь-август СВ 14. Среднее число дней с росой за год 68

Таблица 2. Средняя месячная и годовая температура воздуха, (С

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –14,8 | – 4,4 | – 7,8 | + 2,8 | +11,5 | +16,6 | +18,5 | +16,1 | +10,1 | +2,7 | – 5,6 | -11,9 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

север 3,5

северо-восток 3,6

восток 3,5

юго-восток 4,6

юг 4,9

юго-запад 4,4

запад 3,8

северо-запад 3,4

Природные условия района обуславливают преимущественное проявление водной и локальной слабой ветровой эрозии почв.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 159см, раз в 50 лет – 209см.

Заморозки начинаются во второй декаде сентября, прекращаются в конце мая.

Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре. Таяние снега наступает в третьей декаде марта- начале апреля, заканчивается в конце апреля.

Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 155 дней  средняя из максимальных декадных высот снежного покрова за зиму -50 см.

Средняя продолжительность безморозного периода 110 дней, максимальная -143 дня и минимальная -74 дня. Максимальная глубина промерзания почвы 1.80-2.0 м. ветры преобладают южного и западного направления со среднегодовой скоростью 1,1 м/сек.

## 1.3. Прогноз численности населения

Проектные предложения по системе расселения разработаны с учетом сложившейся системы расселения, обусловленной как природными условиями, так и экономическими связями.

По данным Администрации сельского поселения фактическая численность населения сельского поселения составляет 637 человек.

Для разработки проектных предложений за основу принят благоприятный прогноз развития района. Предложения в развитии различных областей деятельности направлены на стабилизацию и рост численности населения, в основном за счёт роста численности крупных населенных пунктов сельского поселения с наибольшей численностью населения.

Таблица 3. Проектная численность населения по населённым пунктам

| Наименование | На 01.01. 2016г.* | Всего по с/с на 01.01.2016г | Расчёт-ный срок 2035г. | Расчёт-ный срок 2035г., всего по с/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Асавдыбашский сельсовет |  | 637 |  | 657 |
| с. Асавдыбаш | 194 |  | 204 |  |
| д. Новый Аладар | 125 |  | 130 |  |
| с. Сидабы | 149 |  | 154 |  |
| с. Юссуково | 169 |  | 204 |  |

Общая прогнозная численность населения по проекту составит 657 чел.

В основу проектной системы расселения положен принцип максимального сохранения сложившейся сети сельских поселений. Проектируемая (реконструируемая) транспортная сеть призвана более активно включать население сельского поселения в экономическую, социальную, культурную жизнь района и республики и обеспечить выходы на внешние транспортные артерии.

Переход к многообразию форм ведения сельского хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, включающих одну или несколько семей, поможет обеспечить жизнеспособность населенных пунктов численностью 20 – 30 человек. Снятие ограничений в жилищном строительстве во всех типах сельских населенных пунктов, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать решению социальной проблемы закрепления кадров на селе.

## 1.4. Прогноз развития сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

Развитие малого предпринимательства поможет насытить местный рынок товарами народного потребления.

Таблица 4. Основные показатели, характеризующие экономическое и финансовое состояние поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014год | в % к соответствующему периоду прошлого года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ср Среднесписочная численность работников в экономике - всего (на по последнюю дату) | чел. |  |  |
| 2. | Количество налогоплательщиков: |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | физические лица | чел. |  |  |
|  | юридические лица | чел. |  |  |
| 3. | Среднемесячная заработная плата за отчетный период | руб | 9000 | 100 |
| 4. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | тыс. руб. |  |  |
| 5. | Объем работ по виду деятельности «строительство» | тыс. руб. |  |  |
| 6. | Объем платных услуг населению | тыс. руб. |  |  |
| 7. | Оборот розничной торговли | тыс. руб. |  |  |
| 8. | Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) (+,-) всего по экономике поселения | тыс. руб. |  |  |
| 9. | Исполнение доходной части бюджета поселения: |
|  | план | тыс. руб. |  |  |
|  | факт | тыс. руб. |  |  |
|  | % исполнения | % |  |  |
| 10. | Поступление налоговых платежей в бюджет поселения - всего: | тыс. руб. |  |  |
|  | в том числе по видам налогов: |  |  |  |
|  | земельный налог | тыс. руб. |  |  |
|  | налог на имущество физ. лиц | тыс. руб. |  |  |
|  | арендная плата за землю | тыс. руб. |  |  |
| 11. | Исполнение расходной части бюджета поселения |
|  | план | тыс. руб. |  |  |
|  | факт | тыс. руб. |  |  |
|  | % исполнения | % |  |  |
| 12. | Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения | тыс. руб. |  |  |

Таким образом видно, что поселение имеет широкие возможности для развития предприятий малого и среднего бизнеса. Направление деятельности предприятий обусловлено наличием коммуникаций и природных ресурсов.

## 1.5. Прогноз развития застройки сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

В населённых пунктах сельсовета жилая застройка представлена 1 - 2 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Инженерное оборудование жилого фонда неполное.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения жилищной обеспеченности на расчётный срок в среднем до 30,96 кв.м/чел.

Существующая (на конец 2010г.) средняя жилищная обеспеченность по району составляет 19,00 кв. м /чел. (по данным Башкортостана). На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят 20,33 тыс. кв.м.,в том числе на 1 очередь —6,71 тыс. кв.м.

Таблица 5. Территории под жилые кварталы по населённым пунктам на расчётный срок

| Наименование населённых пунктов | Новые территории под жилые кварталы на расчётный срок всего, га | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства, га | расчётный срок, га |
| с. Асавдыбаш | 6,40 | 1,94 | 4,46 |
| д. Новый Аладар | 2,46 | 0,96 | 1,50 |
| с. Сидабы | 2,86 | 1,68 | 1,18 |
| с. Юссуково | 0,33 | 0,33 | - |
| итого | 12,06 | 4,91 | 7,15 |

Таблица 6. Распределение объёмов жилищного строительства по очередности

| Населённый пункт | Общая площадь, тыс. кв.м | Квартир (домов), шт. | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. | Всего расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Асавдыбаш | 4,15 | 3,57 | 7,72 | 99 | 42 | 141 | 0,194 | 0,204 |
| д. Новый Аладар | 2,75 | 1,36 | 4,11 | 55 | 16 | 61 | 0,125 | 0,130 |
| с. Сидабы | 3,15 | 1,61 | 4,76 | 75 | 19 | 94 | 0,149 | 0,154 |
| с. Юссуково | 3,57 | 0,17 | 3,74 | 89 | 2 | 91 | 0,169 | 0,169 |
| Всего по Асавдыбашский сельсовету | 13,62 | 6,71 | 20,33 | 321 | 79 | 387 | 0,637 | 0,657 |

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

## 2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

К коммунальным услугам, предоставляемым населению сельского поселения Асавдыбашский сельсовет  и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение.

Перечень предприятий системы коммунальной инфраструктуры:

Холодное водоснабжение:

-          Асавдыбашский сельсовет

Электроснабжение:

-          Производственное отделение "Нефтекамские электрические сети"

Газоснабжение:

-          ООО “Межрегионгаз Уфа”

## 2.1. Водоснабжение и водоотведение

В настоящее время в Асавдыбашском сельсовете имеется водоснабжение, но качество питьевой воды не соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Поэтому для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть городского поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах. Главной целью должно стать обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения Асавдыбашского сельсовета являются:

- Отсутствие сооружений водоподготовки не позволяет обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

- Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

- Недостаточная пропускная способность трубопроводов в ряде мест города, что не позволяет в достаточном объёме обеспечить водоснабжение жилых домов при их не уплотнённой застройке.

- Высокая степень износа трубопроводов (более половины от общей протяженности имеют износ от 70 до 100 %).

- Отсутствие автоматизированной системы управления технологическими процессами, что не позволяет оперативно управлять эксплуатацией всей системы водоснабжения.

- Отсутствие водопроводных сетей в некоторых населенных пунктах.

Водоотведение.

В настоящее время централизованная система канализования в сельсовете отсутствует. Стоки вывозятся на ближайшие очистные сооружения или территорию соответствующую приему данных отходов.

## 2.2. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение сельсовета осуществляется небольших котельных, работающих на природном газе.

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты образования, культуры и промпредприятия.

## 2.3. Электроснабжение

Система электроснабжения Асавдыбашского сельсовета не нуждается в модернизации и обновлении существующего сетевого оборудования и обновление приборов учета.

Таблица 7.Основные мероприятия по благоустройству сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Республиканский бюджет |
| 1. | Уличное освещение | Администрация сельского поселения | 2016-2018 | 391,8 |  | 391,8 |  | 391,8 |  |
| 2. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Администрация сельского поселения | 2016-2018 | 84,0 |  | 84,0 |  | 84,0 |  |

## 2.4. Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)

Вывоз ТБО осуществляется на полигоны, расположенные недалеко от с. Асавдыбаш, д. Новый Алдар, д. Сибады, д. Юссуково. В с. Асавдыбаш - площадью 2500 м2, проектная мощность 5000 м3, объем заполнения 1000м3 – производственные, хозяйственно – бытовые отходы 4 –ой, 5-ой класс опасности. В д. Новый Алдар – площадь 2500 м2, проектная мощность 5000м3, объем заполнения 1000м3. В д. Сибады площадь 2500 м2, проектная мощность 5000м3, объем заполнения 250м3  производственные, хозяйственно – бытовые отходы 4 –ой, 5-ой класс опасности. В д. Юссуково – площадь 2500 м2, проектная мощность 5000м3, объем заполнения 1000м3 производственные, хозяйственно – бытовые отходы 4 –ой, 5-ой класс опасности.

Необходимо определить организацию, способную присвоить статус гарантирующей для обеспечения населения услугами вывоза ТБО, вынесение соответствующего постановления главы Администрации. Решение данного вопроса планируется произвести до 2018 г.

## 3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность Асавдыбашского сельсовета в качественных коммунальных услугах:

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами

(услугами) организации коммунального комплекса;

• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

• доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение

новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса);

• эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- индекс замены оборудования;

- износ систем коммунальной инфраструктуры;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- индекс нового строительства;

- удельное водопотребление.

Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется показателями:

- рентабельность деятельности;

- уровень сбора платежей.

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности сельского поселения в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

## 3.1. Водоснабжение

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы водоснабжения (модернизация), разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность Асавдыбашского сельсовета в услугах водоснабжения, требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры.

В таблице обоснован перечень и количественный уровень целевых характеристик системы водоснабжения, для надежного снабжение потребителей.

Таблица 8. Целевые показатели развития системы холодного водоснабжения

| N п/п | Показатели мониторинга единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На начало реализации Программы | На конец реализации Программы |
| 1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. 2 -текущий 2-ожидаемый | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | 2/5,7=0,35 | 25,7=0,35 |
|  | Протяженность сетей, км 5,7-текущая 5,7 – ожидаемая | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  |  |  |
| 1.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. 4 -текущая 4-ожидаемая | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | 4/5,7=70% | 4/5,7=70% |
| 2. Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 2.1. | Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. -текущая; ожидаемая | Численность населения, проживающего в жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам. |  |  |
|  | Численность Населения, человек. 637-текущая; 657-ожидаемая. | Общая численность населения сельского поселения |  |  |  |  |

Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок приведены в таблице 13.

## 4.1. Перспективная схема водоснабжения

Использование существующих водозаборных скважин возможно в целях обеспечения поливочных нужд и хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Также предусмотрено централизованное водоснабжение существующей и проектной малоэтажной застройки, закольцовка существующих тупиковых сетей с учетом планировки района.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие  существующих  технологий   водоподготовки  современным нормативным требованиям к качеству воды.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,99 ед./км;

- доля ежегодно заменяемых сетей, 1,0 % от общей протяженности.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) действующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии Асавдыбашского сельсовета сформированы мероприятия программы:

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения;

Таблица 9. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

## 4.2. Программа развития теплоснабжения

Расходы тепла на отопление усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  жилую застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и жилой застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе.

Таблица 10. Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 26,25 | 0,0 | 0,0 | 0,657 | 175,2 | 0,1 | 0,1 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 26,25 | 0,0 | 0,0 | 0,55 | 175,2 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,1 | 0,1 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,1 | 0,1 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,1 | 0,1 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,1 | 0,1 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,7 | 0,7 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,6 | 0,6 |

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и жилой застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе.

## 4.3. Программа развития электроснабжения

Проблемы эксплуатации системы электроснабжения

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы электроснабжения Асавдыбашского сельсовета:

1. Степень износа основных фондов оборудования велика. Сетевое оборудование морально и физически устарело. В связи с этим достаточно высок показатель аварийности на участках систем электроснабжения, он составляет 0,4 ед./км.

2. Система электроснабжения не в полной мере обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество;

стоимость (доступность для потребителя).

Надежность. Главным интегральным критерием эффективности систем электроснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на сетях и индекс реконструируемых сетей, достижение нормативных значений данных показателей будет обеспечены за счет реализации намеченных мероприятий.

Качество. Качество услуг электроснабжения определяется условиями договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием поставляемого ресурса действующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по электроснабжению определено Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 29.06.2016) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Замечания на качество ресурса у потребителей отсутствуют.

## 5. Комплексное развитие системы  газоснабжения

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Асавдыбашский сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газпром межрегионгаз Уфа» РБ. Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Асавдыбашский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным,  предоставленным Администрацией сельского поселения в настоящее время отопление индивидуальной застройки – от газовых котлов.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению, с учетом категорий потребителей, с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок

Таблица 11. Расчет расходов газа по укрупненным показателям

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0,55 | 0,657 | 165,0 | 91,7 | 197,1 | 96,1 |
| 2 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 200 | 387 | 826,2 | 459,0 | 1598,7 | 888,2 |
|  | Итого |  |  | 991,2 | 550,7 | 1795,8 | 984,3 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 1040,8 | 578,2 | 1885,6 | 1033,5 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 52,0 | 28,9 | 94,3 | 51,7 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 54,6 | 30,4 | 99,0 | 54,3 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,1 | 0,1 | 82,9 | 12,6 | 99,0 | 15,0 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 0,6 | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 1178,3 | 621,1 | 2083,6 | 1102,8 |

На расчетный срок мероприятия по актуализации системы газоснабженияне предуссмотрены

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологичность.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования внутридомового оборудования.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Экологичность

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий. Система абсолютно экологична.

## 6. Инвестиционные проекты в утилизации (захоронении) ТБО

На данный момент стоит  вопрос о  необходимости определения организации, способной присвоить статус гарантирующей для обеспечения населения услугами вывоза ТБО, вынесение соответствующего постановления главы Администрации. Решение данного вопроса планируется произвести до 2018 г.

Таблица 12. Основные мероприятия по благоустройству сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Республиканский бюджет |
|  | Обвалка свалок | Администрация сельского поселения | 2016-2018 | 20,0 | 75,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |

## 7. Перспективная схема обращения с ТБО. Комплексное развитие объектов, используемых для размещения твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

Проблема экологической опасности твердых бытовых отходов затрагивает все стадии обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и кончая подготовкой к использованию утильных компонентов и уничтожением или захоронением неиспользуемых фракций.

Основными задачами по решению проблемы управления отходами являются:

-минимизация количества образующихся отходов;

-максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;

-изыскание экологически безопасных методов переработки отходов с наименьшими экономическими затратами.

Существующая система учета и контроля за образованием и размещением отходов не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов, а также исключить несанкционированное их размещение.

Политика в сфере управления отходами главным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Дальнейшая работа с целью снижения экологической опасности обращения с ТБО должна проводиться в следующих направлениях:

1. Эксплуатация  полигона ТБО  в соответствии с предусмотренными технологическими решениями, обеспечение экологически безопасной    утилизации  отходов в соответствии с требованиями нормативного документа.

2. Развитие системы селективного сбора ТБО в жилом секторе, административных учреждениях, на предприятиях общественного назначения с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

3.   Развитие  в сельском поселении  сети приемных пунктов вторсырья;

4.  Развитие  в  сельском поселении  планово-регулярной системы санитарной очистки.   Внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение технического уровня работ, обеспечение потребности в парке машин и механизмов.

5. Внедрение имеющихся отечественных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов.

6. Организация системы раздельного сбора ТБО с целью их использования в качестве сырья, систематическое проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления.

7. Разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

## 8. Разработка предложений по инвестиционной программе поселения

## 8.1. Общий прогноз развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры.

- реконструкция существующих водопроводных сетей;

- мероприятия по обеззараживанию питьевой воды;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- обеспечение  подключения  вновь  строящихся  (реконструируемых) объектов недвижимости  к  системам  водоснабжения  с  гарантированным  объемом заявленных  мощностей  в  конкретной  точке  на  существующем  трубопроводе необходимого диаметра;

- определение организации, способной присвоить статус гарантирующей для обеспечения населения услугами водоотведения

- модернизации и обновлении существующего сетевого оборудования и обновление приборов уличного освещения.

## 8.2.	Прогноз развития коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в поселении

В соответствии с тенденциями социально-экономического развития сельского поселения Асавдыбашский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан и ростом потребностей в коммунальных услугах можно прогнозировать следующие значения ряда параметров, важных для развития коммунальной инфраструктуры:

- численность населения - в последние годы наметился незначительный ежегодный прирост населения за счет некоторого повышения рождаемости и миграционного прироста;

- площадь жилищного фонда - отсутствие разработанных и утвержденных программ жилищного строительства не позволяет надеяться на увеличение и улучшение имеющегося жилого фонда, его общая площадь, скорее всего останется на прежнем уровне за счет небольших объемов частного строительства;

- потребление воды из-за роста численности населения может возрасти на 3-4% .

## 9. Организация реализации проектов

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Янаульского района, органов местного самоуправления Асавдыбашского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Асавдыбашского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Асавдыбашского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Асавдыбашского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.